## Slide 1
Fuso Esférico
Castanha
Contraponto
Base
Ombro
Cotovelo
Pulso
Barras Paralelas
CROQUI - B.T.I.B.R
BANCADA DE TESTES INTEGRADA COM BRAÇO ROBÓTICO

## Slide 2
CROQUI DECRITIVO DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO
FUNCIONAMENTO GERAL DA BANCADA
Fuso Esférico
Fuso esférico + castanha são fixados nos contrapontos.
O fuso é acoplado à uma transmissão, ligada à um motor, que fará com que ele gire.
A castanha será acoplada a um dispositivo que irá transferir o torque (pré-carga) da mesma.
A castanha irá se movimentar de acordo com o giro do fuso.
A pré-carga será medida por uma balança / dinamômetro ao longo de todo o comprimento.
Transmissão
Castanha
Balança
Motor
Contraponto
Contraponto

## Slide 3
CROQUI DECRITIVO DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO
PARTICIPAÇÃO DA LETICYA
Um programa supervisório analiza os dados obtidos na bancada e gera os resultados.
Se houver necessidade de manutenção (pré-carga incorreta) a Leticya é acionada.
Com base nos resultados da medição ela seleciona o conjunto de esferas adequado.
Por fim ela entrega as esferas ao manutentor para que seja realizada a manutenção
Obs: Inicialmete a participação do braço robótico no projeto é mínima para garantir que todo o escopo proposto será atingido,
porém conforme o andamento do trabalho pretende-se avaliar se é possível utilizar a Leticya em outras etapas do processo
como, por exemplo, no setup da bancada.

## Slide 4
Leticya (Braço Robótico)
Base
Ombro
Cotovelo
Pulso
3 GRAUS DE LIBERDADE
*Pulso movimentado pelas barras paralelas
Barras Paralelas
Braço
Antebraço
Mão / Garra
Rotação da base