## Slide 1
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO
BTIBR

## Slide 2
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DADOS INICIAIS
PAYLOAD: ???
GRAUS DE LIBERDADE: 6
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO:
• Base: Motor de Passo → Cremalheira
• Ombro: Motor de Passo → Engrenagem
• Cotovelo: Motor de Passo → Correia
• Antebraço + Punhos: Servo Motor → Flange
ALCANCE MÁXIMO: ???

## Slide 3
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DADOS DOS MOTORES
MOTOR DE PASSO SY42STH47-1206A | NEMA 17:
• Potência [W]: ??
• Torque [Nm]: ??
• Peso [Kg]: 0.365
MOTOR DE PASSO KTC-HT23-400 | NEMA 23:
• Potência [W]: ??
• Torque [Nm]: ??
• Peso [Kg]: 1
SERVO MOTOR JX PDI-6221MG:
• Potência [W]: ??
• Torque [Nm]: ??
• Peso [Kg]: 0.062
SERVO MOTOR MG996R:
• Potência [W]: ??
• Torque [Nm]: ??
• Peso [Kg]: 0.055

## Slide 4
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
PEÇAS IMPRESSAS
DESCRIÇÃO DA PEÇA | MATERIAL | INFILL [%] | PESO [Kg]
Antebraço |  |  | 0.124
Punho RX |  |  | 0.109
Punho RZ |  |  | 0.064
Garra / Ferramenta |  |  | 0.100
Base do Antebraço |  |  | 0.260
Braço |  |  | 0.240
Junta Ombro (Parcial) |  |  | 0.045
Flange |  |  | 0.003

## Slide 5
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DIAGRAMA DOS GRAUS DE LIBERDADE (DOF)
1
2
3
4
5
6
# | JUNTA
1 | BASE
2 | OMBRO
3 | COTOVELO
4 | ANTEBRAÇO
5 | PUNHO RX
6 | PUNHO RZ

## Slide 6
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA
Todas as juntas possuem um movimento rotativo em torno de seu respectivo eixo, e portanto, para movimentar as partes do robô é necessário aplicar uma força rotativa nestas juntas, ou seja, aplicar torque à elas.
O cálculo do torque necessário para mover o robô deve ser feito de acordo com cada junta ou grau de liberdade, levando em consideração o torque a ser vencido, gerado pelo peso do próprio braço devido à ação da gravidade.
Podemos dizer que o Torque em uma Junta em qualquer posição é dado pela Força Peso de todas as partes e componentes subsequentes a ela, multiplicado pela Distância entre o centro de seu eixo de rotação e o centro de gravidade destas partes, e multiplicado também pelo Seno do Ângulo formado entre o sentido da força e a distância.

## Slide 7
Como mensionado anteriormente o torque necessário para mover o robô a partir da uma junta, que no caso será o Torque do Motor , precisa ser maior do que o torque gerado pelo peso do braço, e para dimensionar isso utilizamos a posição onde o torque nas juntas é máximo, ou seja, onde o Ângulo é igual a 90° e, portanto, o seno do mesmo é igual a 1, tornando possível desconsiderá-lo da equação.
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 8
Para realizar o cálculo, dividimos o motor em 6 grupos de acordo com cada um dos graus de liberdade, e depois calculamos o cálculo referente a cada um deles.
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 9
O Grupo A consiste em:
→ Servo motor - Irá exercer o torque para movimentação
→ Rolamento 6001-2Z – Responsável pelo alívio de atrito entre as peças, não considerado no cálculo
→ Flange de acoplamento do Servo Motor
→ Punho Rz
→ Garra/ferramenta (Partes impressas)
→ Servo motor da ferramenta
→ Porcas e Parafusos
Motor
Flange
Punho Rz
Garra / Ferramenta
Motor
Rolamento
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 10
Devido ao fato da estrutura envolver geometrias complexas, o cálculo do centro de gravidade de cada grupo foi feito com o auxílio do SolidWorks.
E somando o peso dos componentes envolvidos obtemos o seguinte resultado:
COMPONENTE | QUANTIDADE | PESO [KG]
Flange do Servo | 1 | 0.003
Punho RZ | 1 | 0.064
Garra / Ferramenta | 1 | 0.100
Servo MG996R | 1 | 0.055
Parafusos | 22 | 0.008
Porcas | 9 | 0.001
TOTAL |  | 0.230
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 11
Com estas informações é possível calcula o Torque Máximo
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 12
COMPONENTE | QUANTIDADE | PESO [KG]
Grupo A | 1 | 0. 230
Grupo B | 1 | 0.064
Grupo C | 1 | 0.100
Grupo D | 1 | 0.055
Junta de Engrenagem Direita | 1 | ???
Junta de Engrenagem Esquerda | 1 | ???
Parafusos | 8 | ???
Porcas | 8 | ???
TOTAL |  | 2.07
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE – ENERGIA POTÊNCIAL SEM CARGA

## Slide 13
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO BALANCEAMENTO POR MOLAS
Também foi projetado para o braço um sistema de balanceamento por molas que terá a função de:
→ Aliviar a carga em cima do motor do ombro
→ Evitar batidas e acidentes caso o robô fique sem energia
→ Garantir uma movimentação mais uniforme entre os sentidos de movimentação do braço como um todo
Dois fatores importantes que devemos considerar são: o Torque a ser suportado, o que já calculamos anteriormente para o Grupo E e portanto chamaremos de , e a Energia Potencial da Mola que deve seguir a Lei de Hooke:
Para especificar corretamenta a mola precisamos de alguns dados:
→ Constante de mola
→ Comprimento máximo da mola
→ Carga máxima da mola
Outras informações são indiferentes para este projeto em especial e podem ter valores flexíveis.

## Slide 14
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO BALANCEAMENTO POR MOLAS
Diagrama representativo do balanceamento:
→ Definimos um ponto a uma distância de 100mm do centro de rotação (ponto ) e a um ângulo fixo de 60°.
→ Depois definimos um ponto próximo ao centro de gravidade do Grupo E (o ideal seria utilizar a distância exata do centro de gravidade, porém optamos por um valor próximo devido à geometria das partes), a uma distância de 163mm do centro de rotação (ponto ) e um ângulo variável entre e .
→ Faremos o cálculo considerando a fixação da mola nestes dois pontos, formando uma distância entre eles.
60°
O objetivo é anular o torque com o

## Slide 15
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO BALANCEAMENTO POR MOLAS
O objetivo é anular o torque com o
60°

## Slide 16
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
CÁLCULO DO TORQUE

## Slide 17
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DIMENSIONAMENTO DA TRASMISSÃO POR POLIA E CORREIA
4.8mm
30.4mm
87mm

## Slide 18
Setembro de 2021
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DIMENSIONAMENTO DA TRASMISSÃO POR POLIA E CORREIA
90mm
4.8mm
4.8mm
25.6mm
X

## Slide 19
Setembro de 2021
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
DIMENSIONAMENTO DA TRASMISSÃO POR POLIA E CORREIA
X
90mm
25.6mm
VALOR COMERCIAL:

## Slide 20
Setembro de 2021
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
PESO DAS PEÇAS IMPRESSAS:

## Slide 21
Setembro de 2021
DIMENSIONAMENTO MECÂNICO - BTIBR
PESO DAS PEÇAS IMPRESSAS: